## Slide 1
Nowe obowiązki wynikające z Dyrektywy RoHS
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Research
Compatibility
Certification
Izabela Górecka
Dyrektor Ośrodka RCC
Marta Łężniak Specjalista ds. badań

## Slide 2
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późn. zm.)
przekształcona wersja dyrektywy 2002/95/WE
stosowana od 21 lipca 2011 r. Obowiązek wdrożenia przepisów do prawa krajowego do
2 stycznia 2013 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(Dz. U. 2017 r., poz. 7)
RoHS - Restriction of Hazardous Substances

## Slide 3
Dyrektywa 2011/65/UE określa zasady dotyczące ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE), aby przyczynić się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska, w tym do przyjaznego dla środowiska odzysku i unieszkodliwiania zużytego EEE.
dotyczy producentów, dystrybutorów, importerów
ograniczenia w dyrektywie dotyczą również przewodów i części zamiennych

## Slide 4
„sprzęt elektryczny i elektroniczny” lub „EEE” oznacza sprzęt, którego prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych, oraz sprzęt służący do wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego prądu i pól elektromagnetycznych i zaprojektowany do użycia przy napięciu nieprzekraczającym 1 000 woltów dla prądu przemiennego i 1 500 woltów dla prądu stałego;

## Slide 5
Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
duże urządzenia chłodnicze; lodówki; zamrażarki; inne wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności;
pralki; suszarki do ubrań; zmywarki;
wielkogabarytowe urządzenia używane do gotowania i innego typu przetwarzania żywności;
elektryczne urządzenia grzewcze; grzejniki elektryczne; inne duże urządzenia do ogrzewania pomieszczeń, łóżek, mebli wypoczynkowych;
wentylatory elektryczne; urządzenia klimatyzacyjne; inne urządzenia wentylujące, wyciągi wentylacyjne
Kategorie EEE objętego dyrektywą według
załącznika I

## Slide 6
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
urządzenia do czyszczenia np. odkurzacze;
urządzenia używane do szycia, dziania, tkania i innego typu przetwarzania wyrobów włókienniczych;
żelazka i pozostałe urządzenia do prasowania, maglowania i innych rodzajów pielęgnacji odzieży;
tostery; frytkownice; młynki, ekspresy do kawy oraz urządzenia do otwierania lub plombowania pojemników lub opakowań; noże elektryczne;
urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, mycia zębów, golenia, masażu oraz pozostałe urządzenia do pielęgnacji ciała;
zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu; wagi
Kategorie EEE objętego dyrektywą według
załącznika I

## Slide 7
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
serwery; systemy komputerowe; drukarki; komputery osobiste; komputery osobiste, w tym części zamienne, myszy i klawiatury; laptopy, w tym części zamienne;
Sprzęt powielający; elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania; kalkulatory kieszonkowe i biurowe; inne produkty i urządzenia do zbierania, przechowywania, przetwarzania, prezentowania lub przekazywania informacji drogą elektroniczną; terminale i systemy użytkownika; faksy; teleksy; telefony; automaty telefoniczne; telefony bezprzewodowe; telefony komórkowe; automatyczne sekretarki; pozostałe produkty lub sprzęt służący do transmisji głosu, obrazu lub innych informacji
4. Sprzęt konsumencki
odbiorniki radiowe; telewizory; kamery wideo; rejestratory wideo; rejestratory hi-fi; wzmacniacze audio; instrumenty muzyczne;
pozostałe produkty lub sprzęt do celów nagrywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, w tym sygnałów lub innych technologii przesyłu dźwięku i obrazu
Kategorie EEE objętego dyrektywą według
załącznika I

## Slide 8
5. Sprzęt oświetleniowy
oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (świetlówek); proste lampy fluorescencyjne (świetlówki); świetlówki kompaktowe; lampy wyładowcze wysokoprężne, w tym lampy sodowe, lampy metalohalogenkowe; lampy sodowe niskoprężne; pozostały sprzęt oświetleniowy; sprzęt dla celów rozpraszania i kontroli światła
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne
wiertarki; piły; maszyny do szycia; maszyny do toczenia, frezowania, szlifowania, piłowania; cięcia; strzyżenia; wiercenia; wykonywania otworów; wykrawania; składania; gięcia lub podobnych metod przetwarzania drewna, metalu i innych materiałów; narzędzia do nitowania, przybijania lub przyśrubowania lub usuwania nitów, gwoździ, śrub lub podobnych zastosowań; przybory do spawania, lutowania lub podobnych zastosowań; urządzenia do rozpylania, rozprowadzania, rozpraszania lub innego traktowania cieczy lub substancji gazowych innymi metodami; narzędzia do koszenia trawy lub innych prac ogrodniczych
Kategorie EEE objętego dyrektywą według
załącznika I

## Slide 9
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
pociągi elektryczne lub tory wyścigowe; ręczne konsole do gier wideo; gry wideo; komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania, itp.; sprzęt sportowy z elementami elektrycznymi lub elektronicznymi; automaty na monety
8. Wyroby medyczne
9. Przyrządy do nadzoru i sterowania, włącznie z przyrządami do nadzoru i sterowania w obiektach przemysłowych
czujki ruchu, alarmy, kamery, czujki dymu, automatyka
Kategorie EEE objętego dyrektywą według
załącznika I

## Slide 10
10. Automaty wydające
automaty do napojów gorących; automaty do butelek lub puszek; automaty do
produktów stałych; bankomaty; wszystkie automaty wydające wszelkiego rodzaju produkty
11. Inne EEE nieobjęte żadną z powyższych kategorii.
państwa członkowskie zapewniają możliwość dalszego wprowadzania do obrotu do dnia 22 lipca 2019 r. EEE, który nie był objęty zakresem stosowania dyrektywy 2002/95/WE, ale który byłby niezgodny z niniejszą dyrektywą.
Kategorie EEE objętego dyrektywą według
załącznika I

## Slide 11
sprzętu związanego z ochroną podstawowych interesów państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa, w tym broni, amunicji oraz materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych;
sprzętu przeznaczonego do wysłania w przestrzeń kosmiczną;
sprzętu, który zaprojektowano specjalnie i przeznaczono do zainstalowania jako część innego sprzętu, który nie jest objęty zakresem stosowania niniejszej dyrektywy lub jest z niego wyłączony i może pełnić swoją funkcję wyłącznie jako część wymienionego sprzętu oraz być zastąpiony jedynie takim samym specjalnie zaprojektowanym sprzętem;
Dyrektywy nie stosuje się do:

## Slide 12
wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych
„wielkogabarytowe stacjonarne narzędzia przemysłowe” oznaczają wielkogabarytowy zespół maszyn, sprzętu lub elementów składowych, współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowany i odinstalowywany w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowany i utrzymywany przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub w obiekcie badawczo-rozwojowym;
wielkogabarytowych stałych instalacji;
„wielkogabarytowa stała instalacja” oznacza wielkogabarytowy zespół różnego rodzaju aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które są montowane i instalowane przez profesjonalny personel, przeznaczone do trwałego użytkowania w z góry określonym i przeznaczonym do tego celu miejscu, a także odinstalowywane przez profesjonalny personel
Dyrektywy nie stosuje się do:

## Slide 13
środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem elektrycznych pojazdów dwukołowych, które nie posiadają homologacji;
maszyn jezdnych nieporuszających się po drogach, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego;
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji;
Dyrektywy nie stosuje się do:

## Slide 14
paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku w systemie zaprojektowanym, zmontowanym i zainstalowanym przez profesjonalny personel do stałego wykorzystywania w określonym miejscu w celu wytwarzania energii słonecznej do zastosowań publicznych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych;
sprzętu specjalnie zaprojektowanego do celów badawczo- rozwojowych, który jest udostępniany jedynie jako sprzęt do użytku profesjonalnego.
Dyrektywy nie stosuje się do:

## Slide 15
Przepisy według dyrektywy RoHS dotyczą producentów, importerów, dystrybutorów sprzętu EEE
dyrektywa zobowiązuje producentów, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) wprowadzany przez nich na rynek był zaprojektowany i wytworzony w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach
importerzy mają obowiązek sprawdzania sprzętu pod kątem wymogów normy
dystrybutorzy mają obowiązek upewnienia się czy produkt spełnia warunki dopuszczenia według dyrektywy RoHS

## Slide 16
dyrektywa zobowiązuje producentów, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) wprowadzany przez nich na rynek był zaprojektowany i wytworzony w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach (art. 4)
producenci sporządzali wymaganą dokumentację techniczną i przeprowadzali wewnętrzną kontrolę produkcji zgodnie z modułem A załącznika II do decyzji nr 768/2008/WE lub zlecali jej przeprowadzenie;
w przypadku wykazania zgodności EEE z obowiązującymi wymaganiami w wyniku przeprowadzenia procedury( w/w), producenci sporządzali deklarację zgodności UE i umieszczali oznakowanie CE na produkcie końcowym. Można sporządzić jednolitą dokumentację techniczną;
Obowiązki producentów

## Slide 17
producenci byli zobowiązani przechowywać dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez okres 10 lat od wprowadzenia EEE do obrotu;
producenci zapewniali stosowanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej;
producenci prowadzili ewidencję EEE niezgodnych z wymaganiami, przypadków odzyskania produktu oraz informowali dystrybutorów o tego rodzaju działaniach;
Obowiązki producentów
Notes: -producenci zapewniali stosowanie procedur mających na celu zapewnienie zgodności produkcji seryjnej. Odpowiednio uwzględnia się zmiany w projekcie i cechach charakterystycznych EEE oraz zmiany w normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych stanowiących odniesienie dla stwierdzenia zgodności produktu;

## Slide 18
producenci zapewniali, by ich EEE był opatrzony nazwą typu, numerem partii lub serii lub inną informacją umożliwiającą jego identyfikację, lub w przypadku gdy nie jest to możliwe ze względu na wielkość lub charakter EEE, by wymagane informacje były umieszczone na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE;
producenci opatrywali EEE swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieszczają swój adres kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE;
Obowiązki producentów
Notes: producenci opatrywali EEE swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieszczają swój adres kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE.
Adres musi wskazywać pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. W przypadku gdy inne mające zastosowanie przepisy Unii przewidują co najmniej tak samo rygorystyczny obowiązek umieszczenia nazwiska lub nazwy i adresu producenta, stosuje się te przepisy
---na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci udzielali mu wszelkich informacji i udostępniali dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z niniejszą dyrektywą, w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu krajowego, oraz na żądanie właściwego organu podejmowali z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności EEE wprowadzonego przez nich do obrotu z niniejszą dyrektywą.

## Slide 19
producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu EEE nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, podejmowali natychmiast konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności, i niezwłocznie informowali o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych;
na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci udzielali mu wszelkich informacji i udostępniali dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z niniejszą dyrektywą
Obowiązki producentów

## Slide 20
importerzy wprowadzali do obrotu w Unii wyłącznie EEE zgodne z wymaganiami niniejszej dyrektywy;
przed wprowadzeniem EEE do obrotu importerzy zapewniali przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, a ponadto zapewnili sporządzenie przez producenta dokumentacji technicznej, opatrzenie EEE wymaganym oznakowaniem CE oraz aby towarzyszyły mu wymagane dokumenty;
Obowiązki importerów
Dyrektywa zobowiązuje:

## Slide 21
jeżeli importer uznaje lub ma powody, by uważać, że EEE jest niezgodny z dyrektywą, nie wprowadzał on EEE do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu, i aby importer poinformował o tym producenta oraz organy odpowiedzialne za nadzór rynku;
importerzy opatrywali EEE swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieszczali swój adres kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE;
Obowiązki importerów
Notes: importerzy opatrywali EEE swoim nazwiskiem, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowanym znakiem towarowym i umieszczali swój adres kontaktowy na EEE, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub w dokumencie załączonym do EEE. W przypadku gdy inne mające zastosowanie przepisy Unii przewidują co najmniej tak samo rygorystyczny obowiązek umieszczenia nazwiska lub nazwy i adresu producenta, stosuje się te przepisy;

## Slide 22
importerzy, w celu zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą, prowadzili ewidencję EEE niezgodnego z wymaganiami i przypadków odzyskania EEE oraz informowali dystrybutorów o tego rodzaju działaniach;
importerzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu EEE nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, podejmowali natychmiast konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności, i niezwłocznie poinformowali o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych;
Obowiązki importerów
Notes: importerzy na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielili mu wszelkich informacji i udostępnili dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z niniejszą dyrektywą w języku łatwo zrozumiałym dla tego właściwego organu krajowego oraz na żądanie właściwego organu podejmowali z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności EEE wprowadzonego przez nich do obrotu z niniejszą dyrektywą.

## Slide 23
importerzy przechowywali kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez okres 10 lat od wprowadzenia EEE do obrotu i zapewniali, by dokumentacja techniczna była dostępna do dyspozycji organów na ich żądanie;
importerzy na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego udzielili mu wszelkich informacji i udostępnili dokumentację konieczną do wykazania zgodności danego EEE z niniejszą dyrektywą
Obowiązki importerów

## Slide 24
dystrybutorzy zachowywali w swoich działaniach ostrożność, by upewnić się, czy EEE, który udostępniają na rynku, jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami, w szczególności czy EEE jest opatrzony wymaganym oznakowaniem CE i czy towarzyszą mu wymagane dokumenty w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym EEE ma zostać udostępniony na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 7 dyrektywy
Obowiązki dystrybutorów
Dyrektywa zobowiązuje:

## Slide 25
25
jeżeli dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że EEE jest niezgodny z art. 4, nie udostępniał on EEE na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność produktu, i aby informował on o tym producenta lub importera oraz organy odpowiedzialne za nadzór rynku;
dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że udostępniony przez nich na rynku EEE jest niezgodny z niniejszą dyrektywą, podjęli konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności EEE, jego wycofania lub odzyskania, stosownie do okoliczności, i aby niezwłocznie poinformowali oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których EEE został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych;
Obowiązki dystrybutorów

## Slide 26
na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielili mu wszelkich informacji i udostępnili dokumentację konieczną do wykazania zgodności EEE z niniejszą dyrektywą oraz aby na żądanie właściwego organu podjęli z nim współpracę w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności udostępnionego przez nich EEE z niniejszą dyrektywą
Obowiązki dystrybutorów

## Slide 27
Państwa członkowskie zapewniają, aby na użytek niniejszej dyrektywy importera lub dystrybutora uważano za producenta i, aby podlegał on wymogom obowiązującym producenta określonym w art. 7, jeżeli wprowadza EEE do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje EEE już wprowadzony do obrotu w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymaganiami.
Przypadki, w których obowiązki producentów dotyczą importerów i dystrybutorów

## Slide 28
Pierwiastek / Substancja | Stężenie w materiale jednorodnym | mg/kg, ppm
Ołów (Pb) | 0,1% | 1000
Kadm (Cd) | 0,01% | 100
Rtęć (Hg) | 0,1% | 1000
Sześciowartościowy chrom Cr (VI) | 0,1% | 1000
Polibromowane bifenyle (PBB) | 0,1% | 1000
Polibromowane etery difenylowe (PBDE) | 0,1% | 1000
ZAŁĄCZNIK II
Substancje objęte ograniczeniem, o których mowa w art. 4 ust. 1, i maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych

## Slide 29
DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem
ZAŁĄCZNIK II
Substancje objęte ograniczeniem, o których mowa w art. 4 ust. 1, i maksymalne wartości ich stężenia dopuszczalne wagowo w materiałach jednorodnych

## Slide 30
Substancja | Stężenie w materiale jednorodnym | 
 | % | mg/kg, ppm
ftalan di-2-etyloheksylu „DEHP” | 0,1 | 1000
ftalan benzylu butylu „BBP” | 0,1 | 1000
ftalan dibutylu „DBP” | 0,1 | 1000
ftalan diizobutylu „DIBP” | 0,1 | 1000
Obowiązuje Od 22 lipca 2019 r.
W zakresie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz do przyrządów do nadzoru i kontroli, w tym do przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych, od dnia 22 lipca 2021 r.

## Slide 31
1) przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.;
2) przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.;
3) wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2016 r.;
4) przypadków, w których zakres i okres ich obowiązywania został określony w załączniku III i IV do dyrektywy 2011/65/UE;
Przepisów § 4 ust. nie stosuje się do:

## Slide 32
5) przewodów lub części zamiennych:
a) SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.,
b) przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.,
c) przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.;
Przepisów § 4 ust. nie stosuje się do:

## Slide 33
6) części zamiennych odzyskanych z SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r. i ponownie użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 1 lipca 2016 r., jeżeli:
a) ponowne zastosowanie części zamiennych odzyskanych z SEE jest zgodne z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688),
b) konsument został powiadomiony o zastosowaniu części przeznaczonych do ponownego użycia odzyskanych ze zużytego sprzętu.
Przepisów § 4 ust. nie stosuje się do:

## Slide 34
- załączniki III i IV zawierają spis zastosowań technicznych dla określonych substancji, które są zwolnione z ograniczenia
- od dnia publikacji dyrektywy do spisu dodano szereg wyłączeń, wiele z nich straciło ważność i przestało obowiązywać
- wykazy wyłączeń są na bieżąco dostosowane do postępu technicznego
Zwolnienia

## Slide 36
DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2018/740
z dnia 1 marca 2018 r.
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowego i technicznego, załącznik III do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia
w przypadku zastosowania ołowiu jako pierwiastka stopowego w aluminium

## Slide 39
DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2016/1029 z dn. 19.04.2016
zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wyłączenia dla anod kadmowych w ogniwach Herscha do czujników tlenu używanych w przyrządach do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych

## Slide 40
ZAŁĄCZNIK V
Wnioski o przyznanie, przedłużenie i odwołanie wyłączeń, o których mowa w art. 5
ZAŁĄCZNIK VI
Deklaracja zgodności UE- wzór
ZAŁĄCZNIK VII - Uchylona dyrektywa wraz z jej kolejnymi zmianami wraz z wykazem terminów transpozycji do prawa krajowego
Notes: Artykuł 5 Dostosowanie załączników do postępu naukowotechnicznego

## Slide 41
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
Deklaracja zgodności UE
jest dokumentem wystawionym przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, w celu potwierdzenia zgodności z przepisami zasadniczymi czyli dyrektywami Nowego Podejścia.
Oświadczenie producenta stwierdzające jego wyłączną odpowiedzialność, za zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.
Wystawienie deklaracji zgodności UE pozwala na naniesienie oznakowania CE na dany wyrób.
Znak CE naniesiony na produkt uprawnia producenta do wprowadzania wyrobu na rynki Unii Europejskiej.

## Slide 42
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, artykuł 4 ustęp 1.
„Państwa członkowskie zapewniają, by wprowadzony do obrotu EEE, włącznie z przewodami i częściami zamiennymi służącymi do jego naprawy lub ponownego użycia, aktualizacji jego funkcjonalności lub zwiększenia jego możliwości, nie zawierał substancji wymienionych w załączniku II.”

## Slide 43
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
Jednym z wymagań deklaracji zgodności UE jest powołanie się na zgodność przepisów szczegółowych dla danego produktu czyli tzw. norm zharmonizowanych.
Czym jest norma zharmonizowana?
To dokumenty instruktażowe ściśle powiązane z unijnymi dyrektywami nowego podejścia. Zawierają szczegółowe zalecenia jak wykazać zgodność produktu z jednym lub wieloma wymaganiami postawionymi przez daną dyrektywę. Wyrób, dla którego zostanie wykazana zgodność z normą zharmonizowaną korzysta z domniemania zgodności z prawem.
W Polsce wykazy norm zharmonizowanych są publikowane w oficjalnym publikatorze aktów prawnych niebędących źródłem prawa powszechnie obowiązującego – w Monitorze Polskim.

## Slide 44
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190000219/O/M20190219.pdf

## Slide 45
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
Na jakiej podstawie możemy wykazać zgodność z dyrektywą RoHS umieszczoną w deklaracji zgodności UE?
Poprzez:
- pozyskanie deklaracji i/lub raportów z badań komponentów/produktu od dostawców.
- przebadanie komponent lub wyrobu gotowego na zgodność z dyrektywą RoHS.

## Slide 47
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
Dlaczego komponent i/lub wyroby gotowe są niezgodne z dyrektywą?
Brak świadomości że:
1. Poddanie komponentów procesowi modyfikacji, przetworzeniu, może wprowadzić zanieczyszczenia wyszczególnionymi pierwiastkami w dyrektywie RoHS.
2. Importowany produkt nie posiada dokumentów potwierdzających zgodność z dyrektywą.
3. Zarówno producent, importer lub dystrybutor wprowadzający produkt na rynek unijny odpowiedzialny jest za zgodność produktu z wymaganymi aktami prawnymi.
4. Sprowadzona partia komponentów/ wyrobów gotowych pomimo posiadanych dokumentów, deklaracji nie spełnia wymagań.

## Slide 48
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
Jakie ponosimy konsekwencje wprowadzenia niezgodnego produktu.
Jeśli stwierdzono , że wyrób nie spełnia wymagań, a strona postępowania musi przedstawić dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami w wyznaczonym terminie przez organ nadzoru rynku.
3. Jeśli przedsiębiorca nie podjął dobrowolnych działań naprawczych w wyznaczonym terminie i nie usunął niezgodności, wówczas inspektor przekazuje akta kontroli Prezesowi UOKiK w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami rozporządzenia RoHS.

## Slide 49
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
Prezes UOKiK w drodze decyzji może:
Nakazać usunięcie niezgodności
Wycofać wyrób z obrotu lub użytku
Zakazać udostępniania wyrobu
Nakazać odzyskać wyrób
Nakazać zniszczyć wyrób
Nakazać powiadomić konsumentów o stwierdzonych niezgodnościach , określając termin i sposób powiadomienia

## Slide 50
Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
5. Zgodnie z art. 40 ustawy o systemie oceny zgodności, w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań rozporządzenia RoHS , opłaty związane z badaniami ponosi osoba, która wprowadziła wyrób do obrotu (producent, upoważniony przedstawiciel, importer).
Wysokość opłat jest ustalana na podstawie uzasadnionych kosztów badań, z uwzględnieniem rodzaju badanego wyrobu oraz stopnia skomplikowania i zakresu przeprowadzonych badań.
6.Prezes UOKiK zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ma prawo nakładać kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 5000 do 100 000zł.
Tzn. Prezes UOKiK bez wyroku sądu powszechnego ma możliwość nakładania sankcji.

## Slide 51
Norma zharmonizowana PN-EN IEC 63000:2019-01
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych
Badania w zakresie RoHS - Normy badawcze
PN-EN 62321-1:2014-02
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 1: Wstęp i informacje ogólne
PN-EN 62321-2:2014-08
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 2: Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki

## Slide 52
PN-EN 62321-3-1:2014-08
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 3-1: Badanie przesiewowe – Oznaczanie ołowiu, rtęci, kadmu, całkowitej zawartości chromu oraz całkowitej zawartości bromu metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej
PN-EN 62321-3-2:2014-08
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 3-2: Badanie przesiewowe – Oznaczanie całkowitej zawartości bromu w tworzywach sztucznych i wyrobach elektronicznych metodą spalenia próbki i chromatografii jonowej
Badania w zakresie RoHS - Normy badawcze

## Slide 53
PN-EN 62321-4:2014-08
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 4: Oznaczanie rtęci w tworzywach sztucznych, metalach i urządzeniach elektronicznych metodami: CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES oraz ICP-MS
PN-EN 62321-5:2014-08
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 5: Oznaczanie kadmu, ołowiu i chromu w tworzywach sztucznych i urządzeniach elektronicznych oraz kadmu i ołowiu w metalach metodami: AAS, AFS, ICP-OES oraz ICP-MS
Badania w zakresie RoHS - Normy badawcze

## Slide 54
PN-EN 62321-6:2015-10
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 6: Oznaczanie bifenyli polibromowanych i difenylowych eterów polibromowanych w tworzywach sztucznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)
PN-EN 62321-7-1:2016-02
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 7-1: Określanie obecności sześciowartościowego chromu (Cr(VI)) metodą kolorymetryczną w barwnych i bezbarwnych pokryciach antykorozyjnych metali
Badania w zakresie RoHS - Normy badawcze

## Slide 55
PN-EN 62321-7-2:2017-07
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 7-2: Chrom sześciowartościowy – Określanie metodą kolorymetryczną zawartości sześciowartościowego chromu (Cr(VI)) w tworzywach sztucznych i urządzeniach elektronicznych
PN-EN 62321-8:2017-07
Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych -- Część 8: Oznaczanie ftalanów w tworzywach sztucznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) oraz metodą pirolizy lub desorpcji termicznej z chromatografią gazową ze spektrometrią mas (Py/TD-GC-MS)
Badania w zakresie RoHS - Normy badawcze

## Slide 56
– Demontaż, rozbiórka i mechaniczne przygotowanie próbki
(PN-EN 62321-2:2014-08)
„jednorodny materiał” oznacza albo jeden materiał o jednolitym składzie, albo materiał, będący połączeniem materiałów, którego nie można mechanicznie rozłączyć lub rozdzielić na poszczególne materiały składowe poprzez działanie mechaniczne typu odkręcenie, przecięcie, kruszenie, mielenie i ścieranie;
Badania w zakresie RoHS

## Slide 57
Badanie przesiewowe – oznaczanie ołowiu, rtęci, kadmu, zawartości całkowitej chromu oraz zawartości całkowitej bromu metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej (XRF) (PN-EN 62321-3-1:2014-08)
Oznaczenie całkowitej zawartości chromu (Cr) i całkowitej zawartości bromu (Br) umożliwia stwierdzenie zgodności z wymaganiami RoHS w przypadku gdy nie zostały przekroczone wartości graniczne bądź zakwalifikowanie próbki do dalszych badań dotyczących substancji podlegających ograniczeniom: Cr(VI), PBB, PBDE jeśli przekroczone zostały graniczne wartości
Badania w zakresie RoHS

## Slide 58
Oznaczenie BL – PONIŻEJ GRANICY (BELOW LIMIT- Oznaczenie OL – POWYŻEJ GRANICY (OVER LIMIT) - Symbol „X” oznacza obszar, gdzie dalsze badania są niezbędne
Symbol „σ” oznacza powtarzalność analizatora na poziomie działania
Oznaczenie LOD – GRANICA OZNACZALNOŚCI (LIMIT OF DETECTION)
Badania w zakresie RoHS
Notes: Na wyniki badań przesiewowych metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (ED - XFR) ma wpływ wiele czynników, m. in. wielkość próbki, struktura powierzchni, grubość, parametry aparatu i efekty matrycowe (np. dla materiałów z plastików, gumy, metalu, szkła, ceramiki itd.).

## Slide 59
Oznaczanie ftalanów w tworzywach sztucznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) oraz metodą pirolizy lub desorpcji termicznej z chromatografią gazową ze spektrometrią mas (Py/TD-GC-MS)- (PN-EN 62321-8:2017-07)
Badania w zakresie RoHS
Czasochłonne przygotowanie próbki ( ekstrakcja, mineralizacja, mielenie)
Wybór próbki reprezentatywnej do badania
Wysoki koszt badania

## Slide 60
Określanie obecności sześciowartościowego chromu (Cr(VI)) metodą kolorymetryczną w barwnych i bezbarwnych pokryciach antykorozyjnych metali PN-EN 62321-7-1:2016-02
Chrom sześciowartościowy – Określanie metodą kolorymetryczną zawartości sześciowartościowego chromu (Cr(VI)) w tworzywach sztucznych i urządzeniach elektronicznych PN-EN 62321-7-2:2017-07
Badania w zakresie RoHS
Ekstrakcja próbki
Roztworzenie próbki
Mineralizacja próbki

## Slide 61
Oznaczanie bifenyli polibromowanych i difenylowych eterów polibromowanych w tworzywach sztucznych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) PN-EN 62321-6:2015-10
Badania w zakresie RoHS
Czasochłonne przygotowanie próbki ( ekstrakcja, mineralizacja, mielenie)
Wybór próbki reprezentatywnej do badania
Wysoki koszt badania

## Slide 62
badania chemiczne próbek materiałów jednorodnych zakwalifikowanych w etapie badań przesiewowych
• badania czasochłonne, większe koszty analizy (odczynniki i inne materiały)
• pełne badania chemiczne obejmują etapy przygotowania próbki, np. mielenie, roztwarzanie, mineralizacja, oraz oznaczenie ilościowe metodami instrumentalnymi
Badania w zakresie RoHS

## Slide 63
Przykładowy raport

## Slide 64
Badania ErP dla zasilaczy
Dyrektywa 125/2009/WE inaczej zwana dyrektywą ErP ustanawia ogólne zasady dotyczące wymogów ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię np. zasilacze.
Specjalizujemy się w badaniach LVD, EMC
Przeprowadzamy badania zasilaczy na zgodność z Dyrektywą 125/2009/WE (Ekoprojekt) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 2009/278 i w oparciu o Polską Normę PN-EN 50563:2012.
Bezpieczeństwo fotobiologiczne
zgodnie z obowiązującą normą fotobiologiczną PN-EN 62471:2010.
Research
Compatibility
Certification
Pozostałe badania realizowane w RCC

## Slide 65
Dziękuję za uwagę